## Slide 1
Design and Implementation of Fast Fourier Transform (FFT) Algorithm based on AIE
基于AIE的快速傅立叶变换（FFT）算法设计与实现
参赛队员：白卓岩、堵仪萱、徐珑珊
指导教师：徐飞老师
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
Notes: 尊敬的评委老师、各位专家、亲爱的同学们：大家下午好！我是来自华东师范大学的白卓岩，很高兴今天能够在这里为大家介绍我们参加的“CCFSys定制计算挑战赛”的项目。
我们的项目题目是“基于AIE的快速傅立叶变换（FFT）算法设计与实现”，我们的团队成员包括堵仪萱、徐珑珊以及我本人白卓岩，同时我们得到了徐飞老师的悉心指导。

## Slide 2
1 /
工作概述
2 /
算法设计
3 /
具体实现
4 /
性能分析
目录
CONTENTS
Notes: 汇报将分为以下四部分，分别是工作概述，算法设计，具体实现以及性能分析。

## Slide 3
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1 /
工作概述
2 /
算法设计
3 /
具体实现
4 /
性能分析
Notes: 首先介绍工作概述。

## Slide 4
点数 | AIE数量 | 数据类型 | Twiddle类型
 |  | cint16 | cint16
 |  | cfloat | cfloat
 |  | cint16 | cint16
 |  | cint16 | cint16
点数 | AIE数量 | 数据类型 | Twiddle类型
 |  | cint16 | cint16
 |  | cfloat | cfloat
 |  | cint16 | cint16
 |  | cint16 | cint16
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
工作概述
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
Notes: 小组选择的赛题是快速傅立叶变换（FFT）算法设计与实现，赛题的完成情况如表所示，包含以下部分：
根据对基础非递归的FFT算法和AIE架构的理解，完成了对$1,024$点cint16、cfloat小规模FFT算法的单核设计、优化和仿真。
这一部分我们尽可能充分使利用AIE的Single Instruction Multiple Data (SIMD)特性，还使用了循环优化技术，并利用ping-pong buffer来优化访存。
在此基础上，我们又基于分布式的FFT算法，探索AIE kernel之间的连接与多kernel的并行，扩展更大点数（4K、8K）的cint16数据类型的FFT实现。
并利用AIE支持的sliding multiplication方法进一步优化矩阵向量的乘累加操作。
最后，我们实现PL和AIE的数据连接，在Vitis IDE上尝试了系统级仿真，可以在VCK5000硬件上运行。

## Slide 5
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1 /
工作概述
2 /
算法设计
3 /
具体实现
4 /
性能分析
Notes: 首先介绍工作概述。

## Slide 6
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
快速傅里叶变换（fast Fourier transform，FFT）
非递归实现 计算基础1024点FFT
分布式FFT 点数规模的扩展
Notes: 我们选择的赛题是基于AIE的快速傅立叶变换（FFT）算法设计与实现，FFT是很一种很重要的数字信号处理技术，可以将信号从时域转换到频域，在音频、图像、5G通信等领域中都有着广泛的应用。
由于傅立叶变换本身计算过程的特性，使得其非常适合AIE架构
快速傅立叶算法将傅立叶变换的复杂度由。。降低为。。
基于对该算法的充分理解，又在此基础上采用了非递归实现以及分布式FFT变形。其中。。。

## Slide 7
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
非递归FFT
l = 8
l = 4
l = 2
l = 1
Notes: 解释一些名词
为了以非递归的方式实现 FFT，首先需要把系数放置到递归情况下最后一轮的位置上，这一步叫做shuffle 操作，再向上还原。
此外另一个重要的操作就是butterfly操作。
它将一个长度为$N$的计算分解为两个长度为$N/2$的计算，并将它们组合起来计算出原始的值。
该操作是FFT算法中实现分治策略的关键步骤。
仍旧以$N=8$的情况为例，在shuffle完毕后，自底向上的部分butterfly操作如图~\ref{fig:butterfly}所示。

## Slide 8
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
分布式FFT
分布式 4K-point FFT
分布式 8K-point FFT
Notes: 在 AIE 中实现 4K-point 或 8K-point FFT，主要过程分为两个阶段。
第一阶段涉及多个 kernel 并行计算 1K-point FFT，每个kernel占据一个Tile，并在计算完成后对结果进行相位旋转，然后将其输入到第二阶段。
在第二阶段中，计算1024 个 4-point FFT 或 8-point。我们将利用 AIE 硬件支持的 sliding multiplication 多通道乘法来加速这一过程。
在计算 1K-point FFT 时，主要涉及到 shuffle操作和蝶形操作。

## Slide 9
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1 /
工作概述
2 /
算法设计
3 /
具体实现
4 /
性能分析
Notes: 首先介绍工作概述。

## Slide 10
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1K-point FFT（stage-1）
Shuffle
8-point FFT
16-point～1024-point bufferfly
linear phase rotation

## Slide 11
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1K-point FFT（stage-1）
Shuffle
8-point FFT
16-point～1024-point bufferfly
linear phase rotation
1K-point FFT计算采用非递归的FFT算法实现，从8-point FFT向上迭代​
该方法首先需要将输入信号的顺序进行交换，以便后续的迭代计算​
1,024个输入值一共分为120个长度为2的序列组和192个长度为4的序列组，每个组分别进行数据的交换即可实现shuffle操作​
通过两个循环实现长度为2和4的序列组的交换，由于每个组的数据中没有重复，因此可对两个循环分别进行unroll操作，使循环并行执行​
Notes: shuffle
1K-point FFT计算采用非递归的FFT算法实现，需要将输入信号的顺序进行交换。这里我们在算法层面上做了优化，将需要交换位置的信号值分为多个最小的序列组，每组分别进行交换即可完成整个序列的交换。经过分析，$4,096$个输入值一共分为120个长度为2的组和384个长度为4的组。在代码实现方面，可以通过两个循环实现长度为2和4的序列组的交换，同时由于每个组的数据中间没有重复，因此每个迭代间也没有数据依赖，可通过unroll来提高循环的并行度。

## Slide 12
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1K-point FFT（stage-1）
Shuffle
8-point FFT
16-point～1024-point bufferfly
linear phase rotation
Notes: 8-point FFT
为充分利用AIE的单指令多数据特性，我们选择以8-point FFT为底开始运算。即将8点FFT运算转换成矩阵运算的形式，利用AIE进行并行计算。再在此计算结果上进行多次蝶形运算的迭代。

## Slide 13
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1K-point FFT（stage-1）
Shuffle
8-point FFT
16-point～1024-point bufferfly
linear phase rotation
)
l = 64
l = 32
l = 16
l = 8
并行计算单元
Notes: 图片列出了执行8-point FFT计算后，自底向上进行butterfly操作的过程。在进行多次蝶形运算的迭代过程中，同样为充分利用AIE的并行计算能力，我们将尽可能多地载入矢量数据进行运算。由图可知，当l=16时，我们使用长度为8的矢量作为计算单元；当l=32时，我们使用长度为16的矢量作为计算单元；此后受到矢量寄存器的位宽限制当l大于等于64时，我们均使用长度为32的矢量为计算单元。此时数据的读入与读出将成为主要的性能瓶颈，为避免读入数据的地址空间不连续所导致的读入耗时过长，我们以可接受的存储冗余开销换取读入时间的大幅度减少。具体而言，我们分别存储了所需的Omega数组，从而使得蝶形运算过程的访存和计算过程达到相对平衡。

## Slide 14
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1K-point FFT（stage-1）
Shuffle
8-point FFT
16-point～1024-point bufferfly
linear phase rotation
ping-pong buffer优化
Notes: 同时，在该过程中我们借鉴了Ping-Pong Buffer的思想，如图所示，主要考虑避免在一个循环过程中，数据的读取与写入在同一块地址空间中进行。为此，我们利用了两个独立的buffer，它们在操作过程中会轮流切换角色，即在一个时间片段内，一个buffer负责数据的读取，而另一个buffer则负责数据的写入。在下一个时间片段，它们的角色互换。该策略大大提高了数据处理的效率。

## Slide 15
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1K-point FFT（stage-1）
Shuffle
8-point FFT
16-point～1024-point bufferfly
linear phase rotation
)
l = 64
l = 32
l = 16
l = 8
并行计算单元
bufferB bufferA
bufferA bufferB
bufferB bufferA
bufferA bufferB
read write
Notes: 进一步解释ping-pong buffer

## Slide 16
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
4/8K-point FFT（stage-2）
d0 | d1 | ... | d7 | ...
d8 | d9 | ... | d15 | ...
d16 | d17 | ... | d23 | ...
d24 | d25 | ... | d31 | ...
x_in0
x_in1
x_in2
x_in3
d0 | d1 | ... | d7
d8 | d9 | ... | d15
d16 | d17 | ... | d23
d24 | d25 | ... | d31
aie::sliding_mul_ops
Notes: 4K-point FFT和8K-point FFT的最后一步是将前4或8个1K-point FFT的结果进行组合，并完成1024个4-point FFT或8-point FFT。由于点数较小，可直接采用矩阵相乘的方式完成FFT的计算。
首先，每次从每个输入buffer取出8个元素组成一个4✖️8的矩阵$D$，如图~\ref{fig:x2mat}，取8个元素是为了使该矩阵达到cint16类型vector的最大长度。
用 4×4 的 Omega 矩阵与 𝐷 的每一列相乘即可完成 8 次 4-point FFT 的计算。为了提高计算的并行性，本设计采用 sliding multiplication 的多通道乘法进行计算，AIE 为这种计算模式提供硬件支持来实现加速，它允许多通道并行进行乘累加（multiply accumulate，MAC）操作。通过如图的参数设置，即可将矩阵乘法转换为 sliding multiplication，如图 9。

## Slide 17
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
4/8K-point FFT（stage-2）
d0 | d1 | ... | d7
d8 | d9 | ... | d15
d16 | d17 | ... | d23
d24 | d25 | ... | d31
y0 | y1 | ... | y7
y8 | y9 | ... | y15
y16 | y17 | ... | y23
y24 | y25 | ... | y31
d0 | d1 |  | d7 | d8 | d9 |  | d15 | d16 | d17 |  | d23 | d24 | d25 |  | d31
d0 | d1 |  | d7 | d8 | d9 |  | d15 | d16 | d17 |  | d23 | d24 | d25 |  | d31
aie::sliding_mul_ops
Notes: 由计算过程可知，一次这样的操作可完成 32 次乘累加操作，并得到 8 个输出作为 4096-point FFT 的最终结果。在后续操作中，只需更新四次系数（coeﬀicient）值，即可得到 32 个输出结果。不断重复操作，即可得到所有输出结果。经检验，该操作可大大降低运算时长，进而也体现了AIE 强大的并行运算能力。

## Slide 18
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
4K-point FFT Graph
Notes: 本项目一共使用5个kernel实现4K-point FFT，其中4个kernel用于1K-point FFT以及与twiddle factor相乘的计算，1个kernel用于$1,024$个4-point FFT的计算。如图~\ref{fig:4kgraph}，四个计算1K-Point FFT的kernel分别为fft0、fft1、ff2和fft3，都通过buffer进行输入输出数据的传输，每组输入数据是从原长度为$4,096$的输入信号中每隔4个取一个组成。当这4个kernel将计算结果都写入输出buffer后，用于计算$1,024$个4-point FFT的kernel fft\_stage2开始进行计算，并将以4个长度为1024的结果作为输出，这4个输出按顺序拼接即可得出长度为4096的结果。

## Slide 19
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
4K-point FFT Array 布局
Notes: 4K-point FFT的Array布局如图~\ref{fig:4karray}所示，stage2-FFT kernel位于tile(23, 0)，4个1K-point kernel环绕在stage2-FFT kernel周围，分别位于tile(22, 0)、tile(22, 1)、tile(23, 1)以及tile(24, 0)，以便于stage2-FFT kernel从本地和相邻的memory中读取4个1K-point kernel的输出，同时stage2-FFT kernel也更加靠经PL端，减少数据传输的时延。

## Slide 20
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
8K-point FFT Graph
Notes: 8K-point FFT的graph结构与4K的graph相似，如图~\ref{fig:8kgraph}，该graph先由8个1K-point kernel做第一步计算，然后将8个输出传入stage2 kernel进行$1,024$个8-point FFT计算。不同点在于第6和7个1K-point kernel的输出后分别有两个buffer，因为memory空间有限导致第一个buffer的位置无法与stage2 kernel相邻，需要将其拷贝到与stage2 kernel相邻的第二个buffer。此外，由于8K-point的输出数据量较大，stage2 kernel的输出采用stream，以节省memory空间，输出结果需要重新排列得出最终结果。

## Slide 21
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
8K-point FFT Array 布局
stage-2 kernel
(23, 1)
1K FFT kernel
(23, 0)
1K FFT kernel
(22, 0)
1K FFT kernel
(24, 0)
1K FFT kernel
(24, 1)
1K FFT kernel
(24, 2)
1K FFT kernel
(23, 2)
1K FFT kernel
(22, 2)
1K FFT kernel
(22, 1)
PL
I/O
Notes: 在Array的布局中，9个kernel被放置在一个3✖️3的tile阵列中，stage2 kernel被放置在阵列中心tile(23, 1)，如图~\ref{fig:8karray}，以减少访问输入buffer的时延。第一个1K-point FFT kernel被置于tile(23, 0)，该kernel中的twiddle factor全为1无需存入memory，因此可以放置在没有相邻空闲tile的位置。

## Slide 22
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
PL实现
PCIE
x86
mm2s_s0
mm2s_ s1
mm2s_ s2
mm2s_ s3
mm2s_ s4
mm2s_ s5
mm2s_ s6
mm2s_ s7
AIE
s2mm_s0
Notes: 最后，本项目还尝试了PL和AIE的数据连接，使得系统可以从host端调用，在VCK5000板卡上运行。
PL端使用了两个data mover，mm2s负责将输入数据从缓冲区通过stream接口传输给AIE，s2mm负责将AIE的输出数据写入缓冲区。
以 8K-point FFT 为例，根据 AIE 的 graph 设计，PL 端的 kernel 连接情况如图 14 所示。

## Slide 23
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
1 /
工作概述
2 /
算法设计
3 /
具体实现
4 /
性能分析
Notes: 首先介绍工作概述。

## Slide 24
一、工作概述 ► 二、算法设计 ► 三、具体实现 ► 四、性能分析
CCFSys Customized Computing Challenge 2023
性能分析
点数 | AIE数量 | 数据类型 | Twiddle类型 | AIE运行时间（us） | 吞吐量
 |  | cint16 | cint16 |  | 32*1024/6.588=4.973GB/s
 |  | cfloat | cfloat |  | 64*1024/29.84=2.196GB/s
 |  | cint16 | cint16 |  | 32*4096/9.764=13.424GB/s
 |  | cint16 | cint16 |  | 32*8192/=16.207GB/s
点数 | AIE数量 | 数据类型 | Twiddle类型 | AIE运行时间（us） | 吞吐量
 |  | cint16 | cint16 |  | 32*1024/6.588=4.973GB/s
 |  | cfloat | cfloat |  | 64*1024/29.84=2.196GB/s
 |  | cint16 | cint16 |  | 32*4096/9.764=13.424GB/s
 |  | cint16 | cint16 |  | 

## Slide 25: CCFSys Customized Computing Challenge 2023
2023.08.03